#### Назначение

Изделие представляет собой понижающий однофазный автотрансформатор в корпусе, предназначенный для электропитания приборов, аппаратуры и устройств переменным током напряжением 100 В, 110 В или 120 В от стандартной электросети с напряжением 230 (220) В.

#### Технические характеристики и эксплуатационные параметры автотрансформатора Штиль

| Параметры | Модель изделия |
| --- | --- |
|  | АТ 230-220/100-0,1-50 АТ 230-220/110-0,1-50 АТ 230-220/120-0,1-50 | АТ 230-220/100-0,25-50 АТ 230-220/110-0,25-50 АТ 230-220/120-0,25-50 | АТ 230-220/100-0,4-50 АТ 230-220/110-0,4-50 АТ 230-220/120-0,4-50 | АТ 230-220/100-0,63-50 АТ 230-220/110-0,63-50 АТ 230-220/120-0,63-50 | АТ 230-220/100-1,0-50 АТ 230-220/110-1,0-50 АТ 230-220/120-1,0-50 | АТ 230-220/100-1,6-50 АТ 230-220/110-1,6-50 АТ 230-220/120-1,6-50 |
| Электрические параметры |
| Входное напряжение, В | 230 (220)±10% |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Мощность, кВА | 0,1 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 |
| Выходное напряжение, при входном напряжении 220 В (соответственно) | 100 В, 110 В, 120 В (при номинальной нагрузке), не более 106 В, 116 В, 126 В (на холостом ходу) |
| КПД, не менее, % | 95 | 96 | 97 | 97,2 | 97,5 | 97,5 |
| Конструктивные характеристики |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 70 х92 х160 | 95 х132 х190 | 95 х132 х190 | 95 х145 х190 | 115 х148 х190 | 140 х155 х220 |
| Масса, не более, кг | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 4,7 | 5,5 | 8,9 |

Условия эксплуатации

| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) (эксплуатация в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от +10 до +35ºС) |
| --- | --- |
| Механические воздействия | группа М13 (ГОСТ 17516.1) |
| Степень защиты | IP 30 (ГОСТ 14254) |

#### Устройство изделия

Изделие состоит из следующих основных частей: металлический корпус, понижающий автотрансформатор на тороидальном сердечнике, выключатель «СЕТЬ», совмещенный с автоматом защиты (для защиты изделия и подключённой к нему нагрузки от превышения потребляемого тока), переключатель входного напряжения, сетевой шнур с евровилкой, одна или две розетки американского стандарта (тип В) для подключения нагрузки. На лицевой стороне корпуса указана номинальная мощность нагрузки в кВА. Полное наименование изделия с указанием выходного напряжения находится на днище корпуса прибора.

В целях улучшения качества изделий дизайн и электрическая схема могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя.

#### Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Автотрансформатор Штиль | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Паспорт | 1 |

#### Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к изделию, не должна превышать указанную номинальную мощность.

Заземление осуществляется ТОЛЬКО через заземляющий контакт евровилки.

Изделие не имеет гальванической развязки с входной электросетью!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые доработки изделия. Внутри корпуса изделия имеется опасное напряжение 230 В 50 Гц.

Необходимо бережно обращаться с изделием, нельзя подвергать его ударам, перегрузкам и воздействию грязи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия с поврежденной штепсельной вилкой, нечеткой работой выключателя, при появлении запаха дыма, повреждениях корпуса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.

ВНИМАНИЕ!!!  Для полного обесточивания изделия необходимо перевести выключатель «СЕТЬ» в положение «ОТКЛ», затем отсоединить шнур от питающей сети. Выключение изделия с помощью только выключателя «СЕТЬ» не гарантирует защиту потребителя от поражения электрическим током.

Не рекомендуется оставлять изделие на длительное время без присмотра.

#### Порядок подготовки изделия к работе

После транспортирования или хранения изделия при отрицательных температурах перед включением, необходимо выдержать его в указанных условиях эксплуатации не менее 4-х часов.

При пользовании изделием следует соблюдать следующий порядок включения: сначала выбрать переключателем величину входного напряжения («220» или «230» В), затем включить автотрансформатор выключателем «СЕТЬ», включить нагрузку.

#### Возможные неисправности и способы их устранения

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует выходное напряжение | Сработал автомат защиты Обрыв в сетевом кабеле Неисправен выключатель Прочие неисправности | Устранить причину; включить автомат защиты |
|  |  | Ремонт на предприятии-изготовителе |

#### Хранение и транспортирование

Транспортирование на значительные расстояния автотрансформатора Штиль осуществляется в заводской транспортной таре автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50(С до +50(С

Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50(С до +50(С;

- относительная влажность при температуре окружающей среды +25(С не более 80%;

- отсутствие в помещениях веществ, вызывающих коррозию металлов.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания и технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации, в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя, потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренных данным паспортом.

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, указанных в данном паспорте;

- без оригинала правильно заполненного паспорта, без даты изготовления, даты продажи, четкой печати торговой фирмы и подписи продавца;

- при наличии механических повреждений, несанкционированного ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ и насекомых;

- при нарушении пломбы;

- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);

- при использовании автотрансформатора не по назначению.

#### Утилизация

Утилизация осуществляется предприятием-потребителем продукции. Специальных требований для утилизации не предусмотрено.

#### Свидетельство о приёмке

## Автотрансформатор понижающий Штиль (отметить необходимую модель):

|  | АТ 230-220/ -0,1-50 |  | АТ 230-220/ -0,25-50 |  | АТ 230-220/ -0,4-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТ 230-220/ -0,63-50 |  | АТ 230-220/ -1,0-50 |  | АТ 230-220/ -1,6-50 |

Заводской номер ____________________, соответствует требованиям ТУ БАГР.670111.002 и признан годным для эксплуатации.

Автотрансформатор понижающий имеет сертификат соответствия

№ ТС RU C-RU.АУ05.В.01474

Дата выпуска «____» _____________ 202__ г.

ОТК

предприятия-изготовителя

Дата продажи «____» _____________ 202__ г.

М.П.

торговой организации

Предприятие-изготовитель: АО «Тульский завод трансформаторов»
Адрес: 300004, г. Тула, Венёвское шоссе д.4, корп. 6-А

Тел./факс (4872) 70-33-60, 70-33-61, E-mail: info.tzt@ya.ru

www.tula-transformator.ru

###### Акционерное общество

###### «Тульский завод трансформаторов»

## ПАСПОРТ

## Автотрансформатор понижающий Штиль

с переключателем напряжения питающей сети 230/220 В

## Модели:

## АТ 230-220/100-0,1-50     АТ 230-220/110-0,1-50       АТ 230-220/120-0,1-50

## АТ 230-220/100-0,25-50   АТ 230-220/110-0,25-50     АТ 230-220/120-0,25-50

## АТ 230-220/100-0,4-50     АТ 230-220/110-0,4-50       АТ 230-220/120-0,4-50

АТ 230-220/100-0,63-50       АТ 230-220/110-0,63-50        АТ 230-220/120-0,63-50

## АТ 230-220/100-1,0-50     АТ 230-220/110-1,0-50       АТ 230-220/120-1,0-50

## АТ 230-220/100-1,6-50     АТ 230-220/110-1,6-50       АТ 230-220/120-1,6-50